## Slide 1: 产品处理与评价
RSONE内部培训材料
内部资料
武汉大学

## Slide 2
主 要 内 容
协同创新中心培育成效
基础知识与概念
产品生产订单
几何质量主要评价指标
协同创新中心培育成效
精度评价方法
协同创新中心培育成效
1
2
3
4

## Slide 3
基础知识与概念
  Linux与windows
由于linux的诸多优势，不同于pc上的windows系统，服务器上多使用linux操作系统，因此有必要对linux系统有个初步的认识
我们熟悉的Windows文件系统为多根系统，即有多个根目录，比如C、D、E盘，每个根目录下有很多子目录，子目录下又有很多。。。，如下图所示：
故windows中文件夹的路径形式如下：
D:\calibration\data_14A-1\JB14A-1_CCD_000152358_006_005_001_L1-new
Notes: 焦距的增长意味着相机尺寸和质量会愈来愈大、单星成本会愈来愈高、研制周期也会愈来愈长。

## Slide 4
1.1基础知识与概念
  Linux与windows
Linux为单根系统，即只有唯一的一个个根目录/，在这个根目录下有很多子目录，子目录下又有很多。。。，如下图所示：
。
故linux中文件夹的路径形式如下：
/home/raid/data/calidata/data_14A-1
注意：windows中路径分隔符为反斜杠\，linux中则为斜杠/
Notes: 焦距的增长意味着相机尺寸和质量会愈来愈大、单星成本会愈来愈高、研制周期也会愈来愈长。

## Slide 5
基础知识与概念
  命令行
Windows系统在开始菜单左下方输入cm回车可以打开命令行程序，如下所示：
Notes: 焦距的增长意味着相机尺寸和质量会愈来愈大、单星成本会愈来愈高、研制周期也会愈来愈长。

## Slide 6
基础知识与概念
  命令行
Linux也有命令行程序shell，也有类似windows的命令，在windows下利用xshell软件可以连接到服务器使用命令行命令操作服务器上的linux系统，下面列出常用的linux命令:
cd [路径] | 转到指定路径
mv [路径] [路径] | 移动文件或者文件夹
rm -rf [路径] | 删除文件或者文件夹
mdir [路径] | 新建文件夹
ls | 列出当先目录所有文件列表
ll | 列出当先目录所有文件列表
pwd | 列出当前所在目录
./[程序名] | 执行程序，需先cd到所在路径
export LD_LIBRARY_PATH=[路径] | 加载依赖库
df -h | 列出当前磁盘使用情况
Notes: 焦距的增长意味着相机尺寸和质量会愈来愈大、单星成本会愈来愈高、研制周期也会愈来愈长。

## Slide 7
基础知识与概念
  产品生产命令
产品生产需要用到三个命令，如下（11-1为例）：
cd /home/opt/JB11/bin | 转到可执行程序目录bin下
export LD_LIBRARY_PATH=../lib | 加载可执行程序的依赖库目录，../代表当前目录的上一级目录，一般bin和lib都在同级目录下
./ipsJ11ProductProcess ***/order.xml | 执行产品生产的程序ipsJ11ProductProcess，参数是订单文件order的绝对路径
Notes: 焦距的增长意味着相机尺寸和质量会愈来愈大、单星成本会愈来愈高、研制周期也会愈来愈长。

## Slide 8
产品生产订单
  产品生产程序结构
以实验室机房的xx11-1程序为例，程序路径为/home/opt/JB11（77上为/home/raid/opt/JB1011），结构如下图所示：
bin为可执行程序目录，里面包含了ipsJ11ProductProcess（产品生产程序）、ipsJBXICatalog（编目程序）等程序。
lib为程序的依赖库，运行bin里面的可执行程序需要先加载对应的库目录。
Notes: 焦距的增长意味着相机尺寸和质量会愈来愈大、单星成本会愈来愈高、研制周期也会愈来愈长。

## Slide 9
产品生产订单
  产品生产程序结构
bin里面包含data和plugins文件夹，data文件夹里面是程序的各种参数文件，包括几何定标用的相机文件（geometric.txt）、相对辐射定标的定标系数文件（rad）、处理参数文件（process.conf）等等；plugins文件夹里面是bin中可执行程序运行时需要调用的插件，对应着产品生产的各个处理环节。data文件夹的结构如下所示：
其中，/home/opt/JB11/bin/data/JB11-1/CCD/camera（77上为/home/raid/opt/JB1011/bin/data/JB11-1/CCD/camera）即为xx11-1卫星CCD载荷的相机文件的路径，其他卫星的其他载荷也都是这种文件结构，只是更改了卫星名和载荷名。
Notes: 焦距的增长意味着相机尺寸和质量会愈来愈大、单星成本会愈来愈高、研制周期也会愈来愈长。

## Slide 10
产品生产订单
  产品生产
产品生产有两种方法，
一种是直接使用电子所的软件，此种方法比较简单。
另一种是手动修改订单，并利用命令行生产（此种方法前提是已有一个订单，且原始数据存在），详细方法如下：
以xx11-1为例。
原订单（黄色为需要修改的地方）：
Notes: 焦距的增长意味着相机尺寸和质量会愈来愈大、单星成本会愈来愈高、研制周期也会愈来愈长。

## Slide 11
产品生产订单
<Message messageType="PROD_STD_ORDER"> <Order id="003376823" prio="LOW" productId="JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1" centerTarget="no"/> <ProductLevel autoDegrade="no">1</ProductLevel> 。。。 <MasterScene id="JB11-1_CCD_000075862_031_007" index="7" segment="JB11-1_CCD_000075862_031" satellite="JB11-1" sensor="CCD"> <RawData ccdIndex="1">/mnt/raid/data/JB11/fred/calidata_ccd/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD1.FRED</RawData> <RawData ccdIndex="2">/mnt/raid/data/JB11/fred/calidata_ccd/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD2.FRED</RawData> <RawData ccdIndex="3">/mnt/raid/data/JB11/fred/calidata_ccd/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD3.FRED</RawData> <RawData ccdIndex="4">/mnt/raid/data/JB11/fred/calidata_ccd/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD4.FRED</RawData> <RawData ccdIndex="5">/mnt/raid/data/JB11/fred/calidata_ccd/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD5.FRED</RawData> <RawData ccdIndex="6">/mnt/raid/data/JB11/fred/calidata_ccd/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD6.FRED</RawData> <RawData ccdIndex="7">/mnt/raid/data/JB11/fred/calidata_ccd/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD7.FRED</RawData> <RawData ccdIndex="8">/mnt/raid/data/JB11/fred/calidata_ccd/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD8.FRED</RawData> <AuxData>/mnt/raid/data/JB11/fred/calidata_ccd/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031.aux.xml</AuxData> <MetaData>/mnt/raid/data/JB11/fred/calidata_ccd/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007.meta.xml</MetaData> </MasterScene> <CalibParam sensor="CCD" source="Laboratory"> <RelativeData></RelativeData> <AbsoluteData></AbsoluteData> </CalibParam> <EphmData></EphmData> <OutputDirectory>/mnt/raid/data/JB11/products/henan_calidata/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005/L1</OutputDirectory> <WorkDirectory>/mnt/ramdisk/JB11/003376823</WorkDirectory> <Params> 。。。
Notes: 焦距的增长意味着相机尺寸和质量会愈来愈大、单星成本会愈来愈高、研制周期也会愈来愈长。

## Slide 12
产品生产订单
需要修改的地方有三个：
产品等级；
前两个黄色修改处，（以下“/”前后分别代表前后两个产品等级修改处）L1/1代表一级产品，L2/2代表二级产品，L1/L11代表分片一级产品。
原始数据、辅助数据和元数据路径；
原始数据、辅助数据和元数据绝对路径分别对应RawData、AuxData、MetaData元素，其中RawData有多片取决于相机有多少片CCD。
输出目录。
最后一个黄色修改处，为linux下的产品输出路径。
修改后：
Notes: 焦距的增长意味着相机尺寸和质量会愈来愈大、单星成本会愈来愈高、研制周期也会愈来愈长。

## Slide 13
产品生产订单
<Message messageType="PROD_STD_ORDER"> <Order id="003376823" prio="LOW" productId="JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L11" centerTarget="no"/> <ProductLevel autoDegrade="no">L11</ProductLevel> 。。。 <MasterScene id="JB11-1_CCD_000075862_031_007" index="7" segment="JB11-1_CCD_000075862_031" satellite="JB11-1" sensor="CCD"> <RawData ccdIndex="1">/mnt/raid/data/calidata/xx11-1_20140729/FRED/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD1.FRED</RawData> <RawData ccdIndex="2">/mnt/raid/data/calidata/xx11-1_20140729/FRED/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD2.FRED</RawData> <RawData ccdIndex="3">/mnt/raid/data/calidata/xx11-1_20140729/FRED/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD3.FRED</RawData> <RawData ccdIndex="4">/mnt/raid/data/calidata/xx11-1_20140729/FRED/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD4.FRED</RawData> <RawData ccdIndex="5">/mnt/raid/data/calidata/xx11-1_20140729/FRED/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD5.FRED</RawData> <RawData ccdIndex="6">/mnt/raid/data/calidata/xx11-1_20140729/FRED/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD6.FRED</RawData> <RawData ccdIndex="7">/mnt/raid/data/calidata/xx11-1_20140729/FRED/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD7.FRED</RawData> <RawData ccdIndex="8">/mnt/raid/data/calidata/xx11-1_20140729/FRED/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007_CCD8.FRED</RawData> <AuxData>/mnt/raid/data/calidata/xx11-1_20140729/FRED/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031.aux.xml</AuxData> <MetaData>/mnt/raid/data/calidata/xx11-1_20140729/FRED/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L1/JB11-1_CCD_000075862_031_007.meta.xml</MetaData> </MasterScene> <CalibParam sensor="CCD" source="Laboratory"> <RelativeData></RelativeData> <AbsoluteData></AbsoluteData> </CalibParam> <EphmData></EphmData> <OutputDirectory>/mnt/raid/data/calidata/xx11-1_20140729/products/JB11-1_CCD_000075862_031_007_005_L11</OutputDirectory> <WorkDirectory>/mnt/ramdisk/JB11/003376823</WorkDirectory> <Params> 。。。
Notes: 焦距的增长意味着相机尺寸和质量会愈来愈大、单星成本会愈来愈高、研制周期也会愈来愈长。

## Slide 14
遥感影像几何质量主要评价指标
协同创新中心培育成效
波段配准精度
绝对定位精度
相对定位精度
协同创新中心培育成效
协同创新中心培育成效
1
2
3

## Slide 15
遥感影像几何质量主要评价指标
波段配准
波段配准是指采用一定的数据处理方法，以其中的一个波段为基准作为参考波段，将其它波段的同名地物特征与参考波段在空间上进行对齐的处理过程。
基于小面元微分纠正波段配准技术流程
特征点提取
Moravec算子,Hannah 算子,Dreschler算子与Forstner算子
特征点匹配
相关系数粗匹配
整体松弛匹配
最小二乘精匹配
构建小面元相关系数粗匹配
采用狄洛尼(Delaunay)三角网
小面元微分纠正影像配准
用提取、匹配之后的大量密集的RCP 建立三角网，然后对每一个小三角形面元建立一个一次多项式：

## Slide 16
遥感影像几何质量主要评价指标
波段配准精度
波段配准精度评定的方法是选取参考波段，然后在参考波段和待检测波段上选取一定数量的控制点，最后计算配准中误差。主要以影像匹配技术为依托，采用高精度、高可靠性的匹配算法和策略，提取分布均匀的特征点进行同名点匹配，统计分析同名点的坐标差，对配准精度进行定量评价。
波段配准精度评定流程
列方向的配准中误差
行方向的配准中误差
设波段一的第i个点的像素坐标为
在第j个波段的同名点像素坐标为
则其配准误差为

## Slide 17
遥感影像几何质量主要评价指标
波段配准精度
项目 | 平均值（像素） |  | 中误差（像素） |  | 
 | 列方向 | 行方向 | 列方向 | 行方向 | 平面
第一波段与第二波段 | -0.003 | 0.001 | 0.128 | 0.139 | 0.188958<0.3
第三波段与第二波段 | 0.002 | -0.016 | 0.135 | 0.132 | 0.188809<0.3
第四波段与第二波段 | 0.053 | -0.044 | 0.164 | 0.181 | 0.244248<0.3
资源三号MUX影像波段配准精度评定结果
第一波段与第二波段波段配准精度检查点分布
第三波段与第二波段波段配准精度检查点分布
第四波段与第二波段波段配准精度检查点分布

## Slide 18
遥感影像几何质量主要评价指标
绝对定位精度
绝对定位，是指利用卫星轨道星历、姿态、星时数据以及相机参数等建立严密几何成像模型，计算遥感影像上任一点对应于地面上的地理位置。
通过该模型计算出的几何定位结果与真实坐标之间的误差即为该点的绝对定位精度。
绝对定位精度分为无控制绝对定位精度和有控制绝对定位精度。
绝对定位精度评价流程

## Slide 19
遥感影像几何质量主要评价指标
绝对定位精度
误差分析与统计
国外统计方法：
CE(90)标准：统计水平方向90%的圆误差
LE(90)标准：统计垂直方向90%的线误差
IKONOS几何定位精度统计（CE90）

## Slide 20
遥感影像几何质量主要评价指标
绝对定位精度
误差分析与统计
国内统计方法：多采用三倍中误差标准
立体像对
单景影像

## Slide 21
遥感影像几何质量主要评价指标
相对定位精度
相对定位是指在影像产品上选取明显的地物特征为基准，量测并计算其它地物特征与选取的基准特征相对几何位置的过程。
相对定位精度是评价影像相对几何定位精确程度的一个重要指标，是指在影像上量测获得的相对位置与真实相对位置的误差。评价影像的相对定位精度旨在消除一景之内短时间系统误差的影响，反映景内不同位置成像的随机误差大小。
1）待检测影像与参考数据准备；
2）检查点自动匹配或人工选取；
3）粗差剔除；
4）精度统计；
5）精度报告输出。
景内基准点在影像产品上的量测坐标为
其在参考数据中的真实坐标为
其他n-1个检查点的量测坐标和真实坐标分别为
分别计算n-1个点以基准点为原点的量测坐标为
和真实坐标
坐标误差计算公式为：

## Slide 22
精度评价方法
协同创新中心培育成效
波段配准精度评价方法
绝对与相对定位精度评价方法
协同创新中心培育成效
协同创新中心培育成效
1
2

## Slide 23
波段配准精度评价方法
    波段配准精度程序BandMatchCheckforCheck.exe
点击BandMatchCheck.exe运行程序，界面如下：
首先选择图像类型：
单波段影像，则输入单波段待检测影像和单波段的参考影像；
多波段影像，则输入多波段影像和参考波段的波段号，一般为2；
一下参数一般不用修改，保持默认值即可：
设置格网大小，即检查点的密度大小；相关系数，是提高检查点可靠性的参数，防止匹配错误，系数越大，匹配到的可靠性越高。
最后点击执行即可。如果是单波段影像即在影像目录下只输出一个txt文件；如果是多波段影像，波段数为n，则在影像目录下输出n-1个txt文件。

## Slide 24
绝对与相对定位精度评价方法
    openRS.exe
为openRS的主界面，打开后如下：
其中“纠正与配准”、“综合处理”两个按钮点击后将分别打开下面两个程序，即分别对应ImageRegister_gui.exe和orsVIewer.exe。
就正与配准ImageRegister_gui.exe是测试精度的主要程序。精度测试，导出精度报告都是依赖这个程序完成的。
综合处理orsVIewer.exe主要用来浏览图像。

## Slide 25
绝对与相对定位精度评价方法
    ImageRegister_gui.exe为测精度的主要程序，打开后如下

## Slide 26
绝对与相对定位精度评价方法
测精度流程如下：
1. 首先，加载原始影像。
2. 然后加载参考影像dom，有两种方法，
第一种方法是点击左上角“文件〉添加参考影像”，在弹出的对话框中选择需要加载的参考影像；
第二种方法是点击左上角“文件〉自动加载参考影像”，此方法前提是已经配置好openRS目录下etc\geoData里面的indexedDOMs.txt。
3. 加载参考dem，同上也有两种方法，
第一种是点击左上角“文件〉添加参考dem”，在弹出的对话框中选择需要加载的dem；
第二种方法是点击左上角“文件〉自动加载dem”，此方法前提是已经配置好openRS目录下etc\geoData里面的indexedDEMs.txt。
indexedDEMs.txt中的内容如下：

## Slide 27
绝对与相对定位精度评价方法
    加载完后如图：

## Slide 28
绝对与相对定位精度评价方法
4.匹配控制点

## Slide 29
绝对与相对定位精度评价方法
5. 剔除错误匹配点
如上图所示，右下角区域中有很多控制点信息，从左到右依次为：
点号、gcpX（控制点大地经度）、gcpY（控制点大地纬度）、gcpZ（控制点大地高）、gcpImgX（控制点在参考影像上x坐标）、gcpImgY（控制点在参考影像上y坐标）、orgImgX（控制点在原始影像上x坐标）、orgImgY（控制点在原始影像上y坐标）、distX（控制点x方向绝对误差）、distY（控制点y方向绝对误差）、VX（控制点x方向标准差即内畸变）、VY（控制点y方向标准差即内畸变）、权重。
剔除错误匹配点主要依据的就是VX和VY较大的点有最大的可能性是误匹配，这里较大的概念是相对别的点明显较大，与整体偏差较大。
6. 导出精度报告
点击“文件〉导出精度报告”，在弹出的对话框中选择需要保存的文件夹并输入保存的文件名，保存精度报告，导出的报告名为*.report.txt。

## Slide 30
绝对与相对定位精度评价方法
精度报告如下：